РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства,

строительства и архитектуры

Ставропольского края

Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка генерального

плана с. Каменная Балка Благодарненского  района Ставропольского края

05 -5 - ГП

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Зыков В.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Хитеев И.М. |

Ставрополь, 2006

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |
| 3 | Корректировка генерального плана | Лист 1 |
| 4 | Схема планировочных ограничений | Лист 2 |

Корректировка генерального плана выполнена в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ.

Корректировка выполнена на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003.

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

|  |  |  |  |  |  | 05 – 5 – ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана с.Каменная Балка Благодарненского района Ставропольского края |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 | 2 |
| Нач. отд. | Хитеев |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Лебедева |  |  | Общие данные | Государственное учреждение архитектуры и градостроительства СК |
| Инженер | Макарова |  |  |  |  |
| Инженер | Арутюнян |  |  |  |  |

Ситуационная схема

Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00898Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00899Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 22 ноября 2004г. Д-537843 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-003420-2)          по 22.11.2007г.

- от 22 ноября 2004г. Д-537685 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-003419-2)          по 22.11.2007г.

- от 22 ноября 2004г. Д-537692 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-003436-2)          по 22.11.2007г.

|  |  |  |  |  |  | 05 – 5 – ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение	6

Глава I. Оценка современного состояния территории с.Каменная Балка

- Природно-климатические условия.	7

- Население	8

- Комплексная оценка территории села……………………………………..8

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения……………………………9

- Улично-дорожная сеть.	10

Глава II. Корректировка генерального плана с.Каменная Балка

- Проектная численность населения	12

- Архитектурно-планировочная организация территории	14

- Состав и объемы культурно-бытового строительства	16

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства	17

- Озеленение	19

- Технико-экономические показатели	24

- Охрана окружающей среды. Санитарные и водоохранные зоны.

Инженерно- геологические процессы	25

Приложение.

- Техническое задание. Корректировка генерального плана с.Каменная Балка  (Приложение к договору № 05-5г от 12.06.2005г.)

- Исходные данные корректировки генерального плана с.Каменная Балка

Введение

При корректировке генерального плана с.Каменная Балка Благодарненского  района Ставропольского края использовались следующие материалы:

- Техническое задание на корректировку схемы генерального плана  с.Каменная Балка.

- Проект планировки и застройки села Каменная Балка совхоза «Каменнобалковский» Благодарненского района Ставропольского края.  Ставропольгипросельхозстрой» 1973г.

3. Всероссийская перепись населения 2002г. Схематический план с.Каменная Балка М 1:5000

Материалами, принятыми за основу при разработке проекта корректировки генерального плана послужил  проект планировки и застройки 1973г., разработанный на территорию села.

В проекте корректировки генерального плана села Каменная Балка осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначение территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В составе проекта входит схема планировочных ограничений территории М 1: 10000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка.

Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2017 года.

Глава I. Оценка современного состояния

территории села Каменная Балка

1. Природно-климатические условия

Село Каменная Балка  расположен на территории Каменнобалковского муниципального образования Благодарненского района Ставропольского края. Общая численность населения  села  на  2006 год составляла 2040 человек.

По природным условиям район расположения  относится ко II засушливой климатической зоне края, характеризующей континентальным климатом с жарким, недостаточно увлажненным летом и малоснежной с частыми оттепелями зимой.

Среднегодовое количество осадков 350-400 мм.

Средняя температура воздуха января -4,0 -5,0, минимальная температура достигает -22, -25, в отдельные суровые зимы – 34.Самый жаркий месяц июль со среднемесячной температурой +43.

Глубина промерзания почвы в среднем достигает 0,36 м, наибольшая величина 0,65м.   Преобладающими  ветрами  является ветры восточного  и  западного направлений.

Село Каменная Балка  расположено у истоков балки одноименного названия, где не наблюдаются опасные инженерно-геологические процессы,

т. к. здесь преобладают достаточно устойчивые грунты, представленные четвертичными  глинами, местами с обломочными материалами. Под этими породами мощностью от 5,0м до 10,0м прослеживаются глины, прослоенные песчаниками и известняками. Несущие свойства четвертичных глин и реже тяжелых суглинков до 2,5-3,5 кг/см2, а подстилающих третичных до 4,0 кг/см2 и более.

Грунтовые сульфатно-агрессивные воды приурочены к тальвегу  Каменной Балки. Вблизи существующего водоема грунтовые воды встречаются на глубине 1,5- 3,0 м.

Для последующих стадий проектирования строительства необходимопредусмотреть комплекс инженерно-геологических изысканий на каждом строительном объекте.

2. Население

В период разработки проекта планировки и застройки села в 1973 году численность населения  составляла 1109 человек, на 1 очередь по проекту 1400  человек, на расчетный срок  до 2003 года – 1700 человек.    В   настоящее время  существующая  численность населения  на  2006 год 2040   человек превышает проектную, рассчитанную по проекту 1973 года.

Количество трудоспособного населения  составляет  1170 человек, или 57%   численности  населения. Дети дошкольного и школьного возраста 469  человек, или 22,9 % от  численности населения. Нетрудоспособное население составляет  человек 401 человек или 20.1  %. Средний размер семьи – 3 человека.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

3.Комплексная оценка территории

Территория села   в границах застройки  составляет  151,1 га. Застроенные территории  со сложившимся функциональным использованием земель имеет четкое и компактное размещение жилых кварталов, общественной застройки и производственных объектов.  Производственные объекты расположены в  западной части села в  промышленной зоне за Каменной Балкой.

Часть  селитебной территории попадает в санитарно-защитную зону молочно-товарной фермы, расположенной  на юге от застройки.

В результате комплексной  оценки территории села Каменная Балка  выявлены территории санитарно-защитных зон и водоохранных зон, в границах которых, в соответствии с  законодательством, нормами и правилами, устанавливается ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности.

На схеме планировочных ограничений территории показаны санитарно-защитные зоны от объектов и сооружений сельхозпроизводства и водоохранная зона  водотока Каменной Балки, составляющая 50 м.

4. Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

Существующая жилая застройка поселка   представлена одноэтажными в основном 1-2х квартирными жилыми домами. Приусадебные участи имеют размеры от 0,06 до 0,10га.

В капитальных зданиях, построенных по проектам размещаются следующие учреждения культурно-бытового обслуживания:

-  школа на 475 учащихся, детский сад на 120 мест.   Учреждения культурно-бытового обслуживания и общественные учреждения  размещены в приспособленных зданиях.  Из производственных зданий и сооружений в производственной зоне размещаются: мехмастерские, зерновые склады, нефтебаза.

5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние  и внутренние связи на территории поселка с производственной зоной, с кварталами жилых домов и общественной зоной.

Внешние связи осуществляются по улице Октябрьской    в направлении города Благодарного.

Главная села является улица Школьная на которой сосредоточены основные учреждения : здание администрации, дома культуры, школы, детского сада.

В первую очередь необходимо благоустроить улицы Школьная, 8-е Марта, Первомайская, формирующие улично-дорожную сеть, которые должны  иметь  асфальтовое  покрытие и тротуары.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

главная улица в красных линиях                       - 20 - 25 м

улицы в жилой застройке                                    - 18- 25 м

межквартальные проезды                                    - 10-12 м

Ширина проезжей части  главной улицы составляет 7,0 метров, ширина тротуаров 1.5 – 2,25 м, для улиц в жилой застройке  3.5м  с шириной тротуара до 1м.

Глава II. Корректировка  генерального плана

села Каменная Балка

1. Проектная численность населения

Корректировка  генерального плана   выполнена на основании проекта планировки и застройки 1973 года.

Проект корректировки  генерального плана разработан на территорию села в границах застройки составляющей   151.1 га,  с общей численностью населения  на 2006 год   2040 человек.

Изменение численности населения поселка  по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года показано в таблице 1.   Прирост населения в период   с 1989 года до 2002 год   составлял  1,1% в год. В период с 2002 года по 2006 год естественный прирост населения составил 3,1% в год.

Численность населения на расчетный срок определена с учетом демографических показателей и прогноза естественного прироста населения в крае по данным органов государственной статистики. По расчету предположительной численности населения Ставропольского края, проведенному службой государственной статистики, к 2016 году численность населения в крае будет снижаться и останется на уровне 2004 года.

С учетом  демографической ситуации в крае на перспективу,  расчет численности населения села произведен с учетом  естественного прироста  населения  за период 1989 - 2002год.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Годы |
| --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2006 |
| Село Каменная Балка | 1568 | 1809 | 2040 |

Среднегодовой естественный прирост населения на расчетный срок по поселку представлен в таблице 3

Таблица 3

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |
| --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 1,1 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2011 г.) и на расчетный срок (2016 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп= 2040 х(1+ 1,1/100)=2154

Нр= 2040х(1+1.1/100)=2274

Представленные расчеты показывают, что дальнейшее развитие поселка  будет сопровождаться  ростом  населения и освоением новых территорий под застройку.

Принимаемая за основу для проектирования проектная численность населения    составит на первую очередь строительства 2011г.-  2150 человек, на расчетный срок  2016г.- 2270   человек.

Таблица 4

| с.Каменная Балка | Фактическая | По проекту |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2006 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 1568 | 1809 | 2040 | 2150 | 2270 |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2016 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2006год и представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 218 | 9,6 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 304 | 13,4 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 1294 | 57,0 |
| 4 | Пенсионный возраст | 454 | 20,0 |
| Всего |  | 2270 | 100 |

2. Архитектурно-планировочная

организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории села Каменная Балка  предусматривает формирование  функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориальным развитием на расчетный срок.

Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований и ограничений по её использованию. Проектом предлагается формирование четырех функциональных зон: жилой, общественной, производственной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования) по видам использования территории для размещения жилой застройки, учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов сельскохозяйственного производства. Размещение селитебной и производственной зоны произведено с учетом преобладающего направления ветров и рельефа местности.

В основе формирования  планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявление основных планировочных осей, проходящих по  главной улице Школьная в направлении север-юг и улицы 8 Марта в направлении запад-восток, обеспечивающих подъезд к  общественному центру села. Кварталы застройки в основном имеют прямоугольное очертание и формируют четкую планировочную структуру.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся компактная планировочная структура жилых кварталов с  одноэтажными индивидуальными и  двухэтажными секционными и блокированными жилыми домами   с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство по данным администрации  составляет от 0,06 до 0,30 га.

Развитие жилой зоны  на расчетный срок по проекту осуществляется на территории, прилегающей к cуществующей жилой застройке в восточной части села. Основной проблемой  жилой зоны является повышение уровня  инженерного оборудования и благоустройства территории.

Общественная зона размещена вдоль  улицы Школьной, включает общественный центр представляющий собой площадь, на которой размещены здание администрации, дом культуры, магазин. К общественной зоне относятся  территория школы и детского сада.

С общественной зоной связана предлагаемая проектом зона отдыха со стадионом, спортивными площадками, водоемом, которая размещается на свободной территории, примыкающей к общественному центру. Учреждения культурно-бытового обслуживания и коммунального назначения размещены на территории села в пределах пешеходной доступности.

Сложившаяся производственная зона поселка, включающие производственные и складские комплексы зданий и сооружений,  находится в западной части села и  может получить дальнейшее развитие за счет резерва территорий.

3. Состав и объемы культурно-бытового строительства

Система культурно-бытового обслуживания   представлена учреждениями  образования, культуры, медицинского обслуживания, торговли.

Здания средней общеобразовательной школой на 475 учащихся ( 1979г. здание типовое), детского сада на 120 детей ( 1983г.,здание типовое),  дом культуры на 450 человек ( 1981г.), здание администрации (1982г. приспособленное) и другие общественные здания,  пригодные для дальнейшего использования, сохраняются. Расчет объемов культурно-бытового строительства произведен исходя из расчета 2270 человек.

В настоящее время обеспеченность услугами первой необходимости населения поселков и размещение объектов обслуживания  соответствует нормативным показателям. На расчетный срок потребуется строительство предприятий бытового обслуживания. Расчет  объемов культурно-бытового строительства приведен в таблице 8.

4. Состав и объемы жилищного и производственного строительства. Расчет и выбор территории для строительства.

Жилищная обеспеченность по ранее разработанному проекту на расчетный срок составляла 12.0 м2 общей жилой площади на одного человека.      При численности населения 2040 человека на 2006 год жилой фонд села должен составить 24480 м2 общей площади жилья.

Для обеспечения  18м2 общей площади жилья на одного человека к 2016 году  и перспективной численности населения 2270 человек, объем жилого фонда села должна составить 40860 м2.   При сохранении существующего жилого фонда объемы нового жилого строительства  должны составить 16380 м2 жилья на расчетный  срок.

По проекту численность населения, ожидаемая на 2016 год в селе Каменная Балка по проекту составит 2270 человек, прирост населения составит 230 человек. Для обеспечения прироста населения к 2016 году общей площадью жилья по социальным нормативам 18 м2 необходимо построить 4140 м2 общей жилой площади, обеспечив освоение 15 га селитебной территории на расчетный срок, при площади земельного участка в среднем 0,15 га.

Размер селитебной территории необходимой для размещения новой жилой застройки  определен на проектную численность прироста населения с учетом среднего размера семьи 3,0 человека и расчетной плотности населения на селитебной территории сельского поселения. Проектом определены  11,8 га площади селитебной территории  обеспечивающие 2430 м2 жилья.  Учитывая низкую плотность существующего жилого фонда,  оставшиеся 1710 м2 общей площади жилья  необходимо обеспечить путем реконструкции  существующего жилого фонда.

Учитывая современные темпы строительства, отведенная генпланом территория и реконструкция существующей застройки должны обеспечить с.Каменная Балка объемами жилого строительства на расчетный срок.

Таблица 5

Баланс использования территории жилой селитебной территории на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |
| --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 66,6 | 11,8 | 78,4 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.  Новую жилую застройку  предлагается разместить в восточной части села. Резервные территории под жилую застройку, освоение которых потребуется за пределами расчетного срока 2016 года, предусмотреть в восточном направлении за границами существующей застройки. Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таб. 6.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда поселка может превысить расчетную. В целом   площадь жилого фонда на расчетный срок подсчитана по социальным нормативам 18 м2 на человека.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд | Итого на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| с.Каменная Балка | кв.м/чел | чел | кв.м | кв.м/чел | чел | кв.м |
|  | 18 | 230 | 4140 | 18,0 | 2270 | 40860 |

Все новое строительство предусматривается вести   за счет индивидуальных застройщиков.

Производственные объекты,  размещенные в существующей производственной зоне и пригодные для дальнейшего использования  сохраняются.

Резервные территории для  производственного строительства  на перспективу должны определяться в существующей производственной зоне.

5. Озеленение

Создание системы озеленения   относятся к благоустройству территории села  для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха.

Существующие зеленые насаждения в селе сохраняются.

Проектом предусматриваются следующие виды зеленых насаждений:

-  зеленные насаждения общего пользования: парк – 2.2 га; бульвар по улице Школьной – 1,2;

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение жилых территорий, участка детского сада и общеобразовательной школы:

-  озеленение санитарно-защитных зон.

Озелененные территории общего пользования по проекту составляют 3,4 га или 14,9  м2 на человека, что соответствует нормативным показателям.

Территории зеленых насаждений необходимо озеленить, благоустроить и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                       Таблица 8

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население | Сохраняется | Необходимо построить (недостающее по нормам) | Требуемая площадь участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из 85% охвата детей дошкольного возраста | 185 | 175 | 120 | 120 | 65 | 55 | - | - |
| Начальная школа Неполная средняя школа Средняя школа | Исходя из 100% охвата детей Исходя 75% охвата детей средним образованием | 304 114 | 288 108 | 475 | 475 | - | - | - | - |
| Амбулатория | Опр. органами зравоохраения | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,5 га на объект |  |
| Аптека |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Дом интернат для престарелых и инвалидов | 28 мест на 1000 чел. | 63 | 60 | - | - | 61 | 56 |  |  |
| Административное здание | Одно на нас.пукт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,3 га на объект |  |
| Отделение связи | Одно на 1500-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,5 га на объект |  |
| Сберегательная касса | 1 оп. место на 1000-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Вместе с отделением связи |  |
| Дом культуры | От 230 до 190 мест на 1 тыс. соответственно величине поселка от 2 до 5тыс. жителей | 522 | 494 | 450 | 450 | - | - | 0,6 га на объект |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 15 | 14 | - | - | 15 | 14 |  |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 15 | 14 | - | - | 15 | 14 | 0,2 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торг. пл., 200 кв.м торг.пл. на 1 тыс.чел. | 220 440 | 200 400 | - - | - - | 220 440 | 200 400 | 0,1 и 0,3 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест 1 тыс. чел. | 90 | 86 | 200 | 200 | - | - |  |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс.чел. | 13 | 12 | - | - | 13 | 12 | 0,1 га на объект |  |
| Пожарное депо | 1 маш. на 5тыс. жителей но не менее двух | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 га -0,6 га на объект |  |
| Хлебопекарня | 0,5 тн-0,6 т на 1 тыс. чел. | 1.1 | 1,0 | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,25-0,5 га на объект |  |
| Комплекс физкульт. площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 2,0 | 1,9 | - | - | 2,0 | 1,9 |  |  |

6. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2270 |
| 2 | Площадь села в границах застройки в т.ч.: | га | 151,1 |
|  | - площадь жилой застройки | га | 66,6 |
|  | - площадь резерва жилой застройки | га | 11,8 |
|  | - площадь общественной застройки | га | 3,6 |
|  | - площадь производственных территорий | га | 25,6 |
|  | - площадь озеленения общего использования | га | 3,4 |
|  | - прочие территории ( улицы, проезды, свободные от застройки территории) | га | 40,0 |
| 3 | Плотность населения на селитебной территории | чел/га | 26,5 |

Баланс территории села Каменная Балка

7. Охрана окружающей среды.

Санитарные и водоохранные зоны. Инженерно- геологические процессы

Наиболее важным направлением разработки проекта корректировки генерального плана села Каменная Балка  является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания  населения и ограничения негативного воздействия на природную среду при осуществлении хозяйственной и  иной деятельности.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение функционального зонирования территории села. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 г.) село Каменная Балка  относится кo 1 (низкой) категории опасности комплексного воздействия геологических процессов. На территории села наблюдается просадка и овражная эрозия.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять  инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

На территориях, подверженных овражной эрозии, рекомендуется регулирование поверхностного стока, инженерная подготовка оврагов.  В зонах овражной эрозии, необходимо предотвратить процесс дальнейшего оврагообразования, ограничение освоения этих территорий.

На территориях , подверженных просадке выполнять необходимые виды инженерных изысканий для определения грунтовых условий для строительства.

Основными источниками загрязнения и нарушения природной среды  является сельскохозяйственные объекты:  молочно-товарная ферма, предприятия сельскохозяйственного производства, нефтнбаза

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» на схеме планировочных ограничений выделены  нормативные санитарно-защитные зоны, с указанием размеров зон:

- санитарно-защитная зона 300 метров  –  от молочно-товарной фермы;

- санитарно-защитная зона 100 метров – от нефтебазы;

- санитарно-защитная зона 50 метров  –  остальные производственные  и складские объекты, находящиеся в пределах границы села.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

Согласно Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах (1996 г.), водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размер водоохраной зоны Каменной Балки 50м  показан на схеме планировочных ограничений.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

1. Проведение без согласования с органами управления использованием и охраной водного фонда строительства, реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, работ по добыче полезных ископаемых и землеройных работ.

2.Размещение складов минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников.

- Складирование навоза и мусора.

- Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

- Размещение стоянок транспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ